CONSELL DE MALLORCA

AJUNTAMENT DE CONSELL

PROJECTE DE MILLORA DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ

# ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

1.- SALUT

1.1.- OBJECTE DE L’ESTUDI

El present Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció de la instal·lació, les previsions respecte a prevenció, de risc d’accidents i malalties professionals així com els derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment, i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors.

Servirà aquest per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per a portar a terme les seves obligacions, facilitant el seu desenvolupament sota el control de la direcció facultativa, d’acord amb el Reial Decret 555/1986 de 21 de febrer, pel que s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un estudi de seguretat i salut en els projectes d’instal·lació, edificació i obres públiques.

1.2.- CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA

1.2.1.- DESCRIPCIÓ DE L’OBRA

Si be el projecte és tot un i si es fa s’ha de fer tot , a nivell de pressupost aquest s’ha dividit en set fases o trams i set pressuposts, els quals els definirem a continuació:

1.2.1.1) TRAM Nº 1 (120 mt)

Es pressuposta fer l’excavació davall la voravia on s’empotraran els següents serveis, dues canonades de 75 mm per l’enllumenat.

Es projecta instal·lar un punt de llum, consistent en un bàcul degudament galvanitzat de 4 mt d’alçària on es recolzarà una lluminària marca IEP model SPICA-AP-3 o similar, equipada amb una bombeta de VSAP de 100 w, inclent el mecanisme de protecció de la mateixa.

S’inclou un estudi lumínic de l’esmentada definició.

Entre els dos arbres que es sembraran tipus plataner o similar, es projecta instal·lar un arbre del tipus plataner els quals arribarien fins a l’estació.

Es projecta la col·locació d’un banc, fet de formigó a l’inici d’aquest passeig i que serveixi per seure’s quan s’espera l’autobús.

1.2.1.2) TRAM Nº 2 (150 mt)

A l’igual que en el tram nº 1, s’omplirà en 2 mt d’amplària i 15 cm d’espessor el lateral esquerre del camí per convertir-ho en calçada i així quan s’amplia el costat dret en 2 mt per fer la voravia s’hagi d’expropiar.

Es posen els mateixos tubs que a la primera fase, així com feroles i arbres 7 i 7 ut.

1.2.1.3) TRAM Nº 3 (145 mt)

En aquest tram s’ha d’enderrocar 100 mt d’una paret seca existent, endarrerint-la i tornant-la a muntar a la mateixa alçada i amb les mateixes pedres.

Es necessita expropiar 2 mt d’amplària per tota la llargària.

Es posaran els mateixos tubs que a la primera fase.

Es projecta la construcció d’un banc fet de formigó de dimensions 2 x 0,50 x 0,10, aguantat per dos pilars de formigó degudament fermat.

1.2.1.4) TRAM Nº 4 (75 mt)

Inclou l’enderrocament de 20 mt de paret seca i tornar-la a reconstruir 2 mt més enrera (expropiació?).

Es continua la instal·lació de serveis amb la col·locació d’aixetes pel futur pas de conductes allà on hi hagi un encreuament.

Es pressuposta la instal·lació de quatre lluminàries i quatre arbres.

1.2.1.5) TRAM Nº 5 (120 mt)

A partir d’aquest tram s’ha projectat tota l’ampliació, més o menys 2 mt, al llarg del costat dret anant cap a l’estació per construir la voravia, davall de la qual s’implanten els serveis sanitaris, de comunicació i elèctrics.

Tota la voravia, a l’igual que la via aniran asfaltades en mescla bituminosa en calent S-12 amb àrid calcari inclòs filler i betum B 60/70, de color negre la via i betum color verd la totalitat de la voravia.

Es projecta la construcció de cinc alcorques per la instal·lació de cinc bàculs i lluminàries així com a cinc alcorques per la plantació d’arbres del tipus plataner.

1.2.1.6) TRAM Nº 6 (160 mt)

Es pressuposta l’enderrocament del portell d’una finca existent, detall D, desplaçament i la nova reconstrucció.

S’instal·laran 7 noves lluminàries i es plantaran 7 nous plataners.

A més a més està pressupostat el tancament de 190 mt de finques amb portés de fusta, degudament empotrats i reixeta d’un metre d’alçada.

1.2.1.7) TRAM Nº 7 (125 mt)

Es projecta desplaçar els portells anomenats C, B i A i tornar-los a reconstruir 3 mt més enrera, estan valorats en preus composts.

Es projecta instal·lar sis noves faroles i plantar cinc nous plataners.

Es projecta i pressuposta enderrocar 55 ml de paret seca existent i reconstruir-la 3 mt més enrera, així com fer 85 mt de tancament a base de postes de fusta i reixeta.

Per últim es projecta la construcció d’un nou banc fet de formigó a col·locar al final del passeig.

1.2.2.- TERMINI D’EXECUCIÓ I MÀ D’OBRA

El termini per a l’execució d’una obra d’aquestes característiques és de TRES MESOS.

Per aconseguir-ho s’haurà de disposar de SIS persones.

1.2.3.- INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS

Aquesta obra al discórrer per terrenys urbanitzables afecta a serveis generals ja instal·lats com puguin ser l’artèria principal d’alimentació d’aigua potable al poble de Consell des del dipòsit d’aigua potable, així com la canonada d’impulsió al pou.

En la part d’aquest carrer ja hi ha instal·lat un tram de la canonada del clavegueram, el qual pot produir interferències.

En aquests terrenys hi ha ubicat una estació transformadora amb les corresponents entrades en M.T. i sortides en B.T. degudament soterrades.

1.2.4.- UNITATS CONSTRUCTIVES QUE COMPOSEN LA INSTAL·LACIÓ

- Excavació en sèquia per encastar canonades pel proveïment de sanejament d’habitatges ubicats a sol rústic.

- Excavació en sèquia per encastar canonades pel proveïment de l’abastament a la part forana.

- Posar aixetes pel tancament de canonades.

- Fer pous de registre per a controlar el bon funcionament de la xarxa de clavegueram.

- Nivel·lació dels terrenys afectats per les obres.

- Asfaltar amb aglomerat asfàltic el carrer que es construirà.

- Fer les noves vies en formigó estampat.

- Col·locar noves faroles.

- Construir escocells on es sembrarn arbres

1.3.- RISCS

1.3.1.- RISCS PROFESSIONALS

- Atropellament, al fer les obres dins d’una via pública.

- Atropellament per la pròpia maquinària.

- Bolcada de vehicles i maquinària.

- Soroll.

- Pols

- Emanacions.

1.3.2.- RISCS DE DANYS A TERCERS

Durant tot el període d’execució de les obres haurà interferències i riscs continus d’atropellament, degut a que les obres es desenvoluparan principalment en vies públiques amb continu trànsit de vehicles.

1.4.- PREVENCIÓ DE RISCS PROFESSIONALS

1.4.1.- PROTECCIONS INDIVIDUALS

- Vestit fosforescent homologat pel MOPU.

- Cascs homologats per a totes les persones que participen en l’obra, inclosos els visitants.

- Guants d’ús general

- Guants de goma

- Guants de soldador

- Guants elèctrics

- Botes d’aigua

- Botes de seguretat de lona

- Botes de seguretat de cuiro

- Botes dielèctriques

- Granota: es tindran en compte totes les reposicions al llarg de l’obra, segons conveni col·lectiu provincial

- Vestit d’aigua

- Ulleres de protecció d’ús general

- Pantalla de soldador

- Màscara antipols

- Calçò de soldador

- Maniguetes de soldador

- Cinturons de seguretat de subjecció

- Cinturó antivibratori

- Armilla reflectant

1.4.2.- PROTECCIONS COL·LECTIVES

- Tanques de limitació i protecció

- Senyals de seguretat

- Cinta de balisament

- Topall de desplaçament de vehicles

- Jalons de senyalització

- Balisament lluminós

- Extintors

- Interruptors diferencials

- Preses de terra

1.4.3.- FORMACIÓ

Tot el personal ha de rebre, al ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de treball i dels riscs que aquestes poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que haurà d’emprar.

Escollint al personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de forma que tots els talls disposin d’algun socorrista.

1.4.4.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

## FARMACIOLA

Es disposarà d’una farmaciola que contindrà el material especificat en l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.

## ASSISTÈNCIA ALS ACCIDENTATS

S’haurà d’informar als operaris de l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics (serveis propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc...) on s’han de traslladar als accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament.

És molt convenient disposar en l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc... per a garantir un ràpid transport  dels possibles accidentats als Centres d’assistència.

## RECONEIXEMENT MÈDIC

Tot el personal que comenci a treballar en l’obra, haurà de passar el reconeixement mèdic previ al treball.

1.5.- PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzarà d’acord amb la normativa vigent, prenent-se les adequades mesures de seguretat que siguin necessàries en cada cas.

Es senyalitzaran els espais on es treballa col·locant els tancaments necessaris en el seu cas.

PLEC DE CONDICIONS

1.- DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes en:

- Estatut dels treballadors.

- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 9-3-71) (BOE 16-3-71).

- Pla Nacional d’Higiene i Seguretat en el Treball (O.M. 9-3-71) (BOE 11-3-71).

- Comitè de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 432/71-113-71) (BOE 16-3-71).

- Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (D.M. 20-5-52) (BOE 15-6-52).

- Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa (21-11-59) (BOE 27-11-59).

- Ordenança de Treball de la Construcció Vidre i Ceràmica (O.M. 28-8-70) (BOE 5/7/8-9-70).

- Homologació de medis de protecció personal de treballadors (17-5-74) (BOE 29-5-74).

- Reglament Electrònic de Baixa Tensió (O.M. 20-9-73) (BOE 9-10-73).

- Reglament de línies aèries d’Alta Tensió (O.M. 28-11-68).

- Normes per a la senyalització d’obres a les carreteres (O.M. 14-3-60) (BOE 23-3-60).

- Conveni col·lectiu provincial de la construcció.

- Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Higiene en el Treball en els projectes d’edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21-2-86) (BOE 21-3-86)

2.- CONDICIONS DELS MEDIS DE PROTECCIÓ

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-se a la seva finalització.

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la duració prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel que fou concebut (per exemple, per un accident) serà rebutjat i reposat al moment.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc en sí mateix.

2.1.- PROTECCIONS PERSONALS

Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes d’Homologació del Ministeri de Treball (O.M. 175-74) (BOE 29-5-74), sempre que n’hi hagi en el mercat.

En els casos en que no hi hagi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions.

2.2.- PROTECCIONS COL·LECTIVES

- Pòrtic limitadors de gàlib

Disposaran de Llinda.

- Tanques autònomes de limitació i protecció

Tindran com a mínim 90 cm d’alçària, essent construïdes a base de tubs metàl·lics.

Disposaran de potes per a mantenir la seva verticalitat.

- Topalls de desplaçament de vehicles

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny mitjançant rodons indicats al mateix, o de qualsevol altra forma eficaç.

- Xarxes

Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran de tal forma que hauran de complir amb garantia la funció protectora per la que estan previstes.

- Cables de subjecció del cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suport i els ancloratges de les xarxes

Tindran la suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin estar sotmesos d’acord amb la seva funció protectora.

- Interruptors diferencials i preses de terra

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per l’enllumenat de 30 m.A i per una força de 300 m.A. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garantitzi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió màxima de 24 V.

Es medirà la seva resistència periòdicament i al menys, en l’època més seca de l’any.

- Extintors

Seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d’incendi previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a màxim.

- Medi auxiliar de topografia

Aquests mitjans tal com: cintes, jalons, mires, etc., seran dielèctrics donat el seu risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del ferrocarril.

2.3.- SERVEIS DE PREVENCIÓ

2.3.1.- SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT

L’empresa constructora disposarà d’assessorament, seguretat i salut.

2.3.2.-SERVEI MÈDIC

L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat.

2.4.- VIGILANT DE SEGURETAT I COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

Es nomenarà Vigilant de Seguretat d’acord amb el previst en l’Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball.

Palma, setembre de 2.008

EL CAP DE SERVEI						L’ENGINYER TÈCNIC

Sgt.: Martí Vila i Jaume					Sgt.: Julio C. Trillo Pérez

MEDICIONS

MEDICIONS

NÚM. ORDRE                                    CONCEPTE                      NÚM. UNITAT

PROTECCIONS INDIVIDUALS

1	Ut. de casc de seguretat homologat	6

2	Ut. pantalla de seguretat per a soldar	2

3	Ut. ullera antipols i antimpactes 	6

4	Ut. ullera de seguretat per oxicort	6

5	Ut. màscara respiració antipols	6

6	Ut. filtre per a màscara antipols	6

7	Ut. protector auditiu	6

8	Ut. granota de treball	6

9	Ut. impermeable	2

10	Ut. davantal de cuiro per a soldador	2

11	Parell de màniguets per a soldador	2

12	Parell de polaines per a soldador	2

13	Parell de guants per a soldador	2

14	Parell de guants dielèctrics	2

15	Parell de botes impermeables a l'aigua i humitat	2

16	Parell de botes dielèctriques	2

PROTECCIONS COL·LECTIVES

NÚM. ORDRE                          CONCEPTE                            NÚM UNITATS

1	Ut. de senyal normalitzada de trànsit, inclòs el suport	4

2	Ut. cartell indicatiu de rics, inclòs suport	4

3	Ut. cartell indicatiu de risc, sense suport	4

4	Ut. cordó de balisament reflectant, inclòs suport	100

5	M. tanca autònoma metàl·lica de contenció de vianants	12

6	Ut. tanca normalitzada de desviació de trànsit	4

7	Ut. balisa lluminosa intermitent	6

8	Ut. Jaló de senyalització	6

EXTINCIÓ D'INCENDIS

1	Ut. extintors de pols polivalents, inclòs el suport	2

PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

- Ut. instal·lació de posada a terra composta

per cable de coure, elèctrode connectat a terra	2

2	Ut. interruptor diferencial d'alta sensibilitat  ( 30 m.A )	2

MEDICINA PREVENTIVA EN PRIMER AUXILIS

1	Ut. farmaciola instal·lat en l'obra.	2

2	Ut. reconeixement mèdic obligatori	6

FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT

1	Ut. reunió del Comité de Seguretat i Higiene

en el treball (solament en el cas de que el Conveni

Col·lectiu provincial així ho disposi per aquest

número de treballadors ).	1

2	H. formació en Seguretat i Higiene en el treball	6

PRESSUPOST

PRESSUPOST

UNITATS                         CONCEPTE                              PREU		TOTAL

CAP. 1.- PROTECCIONS INDIVIDUALS

6	UT. CAS DE SEGURETAT HOMOLOGAT	 7	42

2           UT. PANTALLA DE SEGURETAT PER A

SOLDADOR.	13	26

6	UT. ULLERA ANTIPOLS I ANTIMPACTES	10	60

6	UT. ULLERA DE SEGURETAT PER OXICORT	6	36

6	UT. MASCARETA RESPIRATÒRIA ANTIPOLS	9	54

6	UT. FILTRES PER A MASCARETA ANTIPOLS	1	6

6	UT. PROTECTOR AUDITIU	14	84

6	GRANOTA DE TREBALL	16	96

2	UT. IMPERMEABLE	15	30

2	UT. DAVANTAL DE CUIRO PER A SOLDADOR	14	28

2	MANIGUET PER A SOLDADOR	5	10

2	PARELL DE POLAINES PER A SOLDAR	7	14

2	PARELL DE GUANTS PER A SOLDAR	23	46

2	PARELL DE BOTES IMPERMEABLES A

L’AIGUA I A LA HUMITAT	11	22

2	PARELL DE BOTES DIELÈCTRIQUES	25	50

____________

TOTAL		604

UNITAT                  CONCEPTE	PREU	TOTAL

CAP. 2.-  PROTECCIONS COL·LECTIVES

4          UT. SENYAL NORMALITZADA DE TRÀNSIT

AMB SUPORT METÀL·LIC INCLOSA LA

COL·LOCACIÓ	30	120

4          UT. CARTELL INDICATIU DE RISC, AMB

SUPORT METÀL·LIC INCLOSA LA

COL·LOCACIÓ	9	36

4           UT. CARTELL INDICATIU DE RISC SENSE

SUPORT METÀL·LIC INCLOSA LA

COL·LOCACIÓ	5	20

100       CORDÓ DE BALISAMENT REFLECTANT

INCLOSOS ELS SUPORTS, COL·LOCACIÓ

I DESMUNTATGE	1	100

12         M. TANCA AUTÒNOMA METÀL·LICA DE

CONTENCIÓ DE VIANANTS	15	180

4           UT. TANCA NORMALITZADA DE DESVIACIÓ

DE TRÀNSIT INCLOSA LA COL·LOCACIÓ	40	160

6	UT. BALISA LLUMINOSA INTERMITENT	50	300

6           UT. JALÓ DE SENYALITZACIÓ, INCLOSA

LA COL·LOCACIÓ	10	60

____________

TOTAL		976

UNITAT                     CONCEPTE                                PREU                   TOTAL

CAP. 3.- EXTINCIÓ D'INCENDIS

- UT. EXTINTORS DE POLS POLIVALENT

INCLÒS EL SUPORT I LA COL·LOCACIÓ	50	100

________

TOTAL	100

UNITAT                            CONCEPTE                              PREU             TOTAL

CAP. 4.- PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

2           UT. D'INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE TERRA

COMPOSTA PER CABLE DE COURE, ELÈCTRODE

CONNECTAT A TERRA EN MASSES

METÀL·LIQUES	120	240

2           UT. INTERRUPTOR DIFERÈNCIA D'ALTA

SENSIBILITAT ( 30 M A ) INCLOSA

INSTAL·LACIÓ	165	330

___________

TOTAL	   	570

UNITAT                        CONCEPTE                                       PREU         TOTAL

CAP. 5.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

- UT. FARMACIOLA INSTAL·LAT EN L'OBRA	50	100

6	     UT. RECONEIXEMENT MÈDIC OBLIGATORI	36	216

_________

TOTAL		316

UNITAT                 CONCEPTE                                            PREU           TOTAL

CAP. 6.- FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT

1          UT. REUNIÓ MENSUAL DEL COMITÈ

DE SEGURETAT I HIGIENE EN EL TREBALL

(SOLAMENT EN CAS DE QUE EL CONVENI

COL·LECTIU PROVINCIAL AIXÍ DISPOSI

PER AQUEST NOMBRE DE TREBALLADORS)      120	360

6           HORES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT

I HIGIENE EN EL TREBALL                                      78		468

_________

TOTAL		828

CONCEPTE		TOTAL

RESUM  E.M.

PROTECCIONS INDIVIDUALS		604.-

PROTECCIONS COL·LECTIVES		976.-

EXTINCIÓ D'INCENDIS		100.-

PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA		570.-

MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS		316.-

FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT		828.-

_____________

TOTAL		3.394.-