CONSELL DE MALLORCA

AJUNTAMENT DE CONSELL

PROJECTE DE MILLORA

DEL PASSEIG DE L’ESTACIÓ

# ESTAT DE MESURAMENT

TRAM Nº 1 (120 mt)

M3 d’excavació en qualsevol tipus de terreny per empotrar els serveis d’enllumenat.

120 x 0,30 x 0,20 = 7,2 m3

M3 de subministrament i col·locació de grava de l’u per a la protecció de les canonades.

120 x 0,2 x 0,20 = 4,80 m3

Ml de subministrament i col·locació de canonada corrugada de polipropilé tipus DP de 75 mm de diàmetre.

2 x 120 = 240 ml

M3 de subministrament i col·locació de revuelto abans de col·locar el formigó a la voravia.

120 x 2 x 0,10 = 24 m3

M3 de subministrament i col·locació de formigó H-200 a col·locar a la voravia i al terraple del camí.

120 x 2 x 0,15 =      36

120 x 0,50 x 0,30 = 18

SUMA	         54 m3

Ml de subministrament i col·locació d’una vorera feta de formigó per constituir la voravia.

120 ml

Ut de construcció d’alcorques per la plantació d’un plataner, fet amb vorera de forma corva.

5 ut

Ut d’extracció (arrencament) i nova plantació de platers existents dintre dels alcorques fets.

5 ut

Ut de construcció d’alcorques per la col·locació d’una farola, incloent l’excavació, l’ompliment amb formigó i els quatre espàregs de subjecció.

4 ut

Ut de construcció d’arqueta de registre feta de formigó de 45 cm de profunditat i tapa de fundició de 30 x 30 cm.

4 ut

M3 de recollida i transport a abocador de tots els sobrants d’excavació.

1,3 x 7,20 = 9,36 m3

M2 de reg d’imprimació amb emulsió aniònica EAL-1  de 1,5 kg/m2.

120 x (6 + 2) = 960 m2

Tm de mescla bituminosa en calent S-12 amb àrid calcari inclòs filler i betum B 60/70, estesa i compactada.

720 x 0,05 x 2,05 = 73,80 Tm

Tm de mescla bituminosa en calent S-12 amb àrid calcari inclòs filler, betum i colorant verd B 60/70, estes i compactat.

120 x 2 x 0,10 x 2,05 = 49,20 Tm

Ml de subministrament i col·locació de lluminàries marca IEP model SPICA-AP-3, incloent bàcul de 4 m, lluminària, bombeta VSAP 100 w, cablejat i mecanismes de protecció.

7 ut

Ml de subministrament i col·locació de cable de coure de doble aïllament 0,5/1 kv i secció de 4 x 6 mm2.

135 ml

Ut de construcció d’un banc fet de formigó de 2 x 0,5 x 0,10, aguantat amb dos pilars de formigó degudament fermat.

1 ut

TRAM Nº 2 (150 mt)

M3 d’excavació en qualsevol tipus de terreny per empotrar els serveis d’enllumenat.

150 x 0,30 x 0,20 = 9 m3

M3 de subministrament i col·locació de grava de l’u per a la protecció de les canonades.

150 x 0,20 x 0,20 = 6 m3

Ml de subministrament i col·locació de canonada corrugada de polipropilé tipus DP de 75 mm de diàmetre.

150 ml

M3 de subministrament i col·locació de revuelto abans de col·locar el formigó a la voravia.

150 x 2 x 0,10 = 30 m3

M3 de subministrament i col·locació de formigó H-200 a col·locar a la voravia i al terraple del camí.

150 x 2 x 0,15 =      45

150 x 0,50 x 0,30 = 22,50

SUMA	         67,50 m3

Ml de subministrament i col·locació d’una vorera feta de formigó per constituir la voravia.

150 ml

Ut de construcció d’alcorques per la plantació d’un plataner, fet amb vorera de forma corva.

7 ut

Ut d’extracció (arrencament) i nova plantació de platers existents dintre dels alcorques fets.

7 ut

Ut de construcció d’alcorques per la col·locació d’una farola, incloent l’excavació, l’ompliment amb formigó i els quatre espàregs de subjecció.

7 ut

Ut de construcció d’arqueta de registre feta de formigó de 45 cm de profunditat i tapa de fundició de 30 x 30 cm.

7 ut

M3 de recollida i transport a abocador de tots els sobrants d’excavació.

6,24 m3

M2 de reg d’imprimació amb emulsió aniònica EAL-1  de 1,5 kg/m2.

150 x 6 = 900 m2

Tm de mescla bituminosa en calent S-12 amb àrid calcari inclòs filler i betum B 60/70, estesa i compactada.

900 x 0,05 x 2,05 = 92,25 Tm

Tm de mescla bituminosa en calent S-12 amb àrid calcari inclòs filler, betum i colorant verd B 60/70, estes i compactat a voravia.

150 x 2 x 0,10 x 2,05 = 61,50 Tm

Ut de subministrament i col·locació de lluminàries marca IEP model SPICA-AP-3, incloent bàcul de 4 m, lluminària, bombeta VSAP 100 w, cablejat i mecanismes de protecció.

7 ut

Ml de subministrament i col·locació de cable de coure de doble aïllament 0,5/1 kv i secció de 4 x 6 mm2.

175 ml

TRAM Nº 3 (145 mt)

Ml d’enderrocar una paret seca i posterior construcció endarrerint 1,90 mt de la mateixa alçària com estava abans.

100 ml

M3 d’excavació en qualsevol tipus de terreny per empotrar els serveis d’enllumenat.

145 x 0,30 x 0,20 = 8,70 m3

M3 de subministrament i col·locació de grava de l’u per a la protecció de les canonades.

145 x 0,20 x 0,20 = 5,80 m3

Ml de subministrament i col·locació de canonada corrugada de polipropilé tipus DP de 75 mm de diàmetre.

2 x 145= 290 ml

M3 de subministrament i col·locació de revuelto abans de col·locar el formigó a la voravia.

145 x 2 x 0,10 = 29 m3

M3 de subministrament i col·locació de formigó H-200 a col·locar a la voravia i a la base del nou mur.

95 x 2 x 0,15 =      28,50

55 x 2 x 0,30 =      33

SUMA	      61,50 m3

Ml de subministrament i col·locació d’una vorera feta de formigó per constituir la voravia.

245 ml

Ut de construcció d’alcorques per la plantació d’un plataner, fet amb vorera de forma corva.

7 ut

Ut de construcció d’alcorques per la col·locació d’una farola, incloent l’excavació, l’ompliment amb formigó i els quatre espàregs de subjecció.

6 ut

Ut de construcció d’arqueta de registre feta de formigó de 45 cm de profunditat i tapa de fundició de 30 x 30 cm.

6 ut

M3 de recollida i transport a abocador de tots els sobrants d’excavació.

1,3 x 8,70 = 11,31 m3

M2 de reg d’imprimació amb emulsió aniònica EAL-1  de 1,5 kg/m2.

145 x (6 + 2) = 1.160 m2

Tm de mescla bituminosa en calent S-12 amb àrid calcari inclòs filler i betum B 60/70, estesa i compactada.

145 x 6 x 0,05 x 2,05 = 89,17 Tm

Tm de mescla bituminosa en calent S-12 amb àrid calcari inclòs filler, betum i colorant verd B 60/70, estes i compactat.

145 x 2 x 0,10 x 2,05 = 59,45 Tm

Ml de subministrament i col·locació de lluminàries marca IEP model SPICA-AP-3, incloent bàcul de 4 m, lluminària, bombeta VSAP 100 w, cablejat i mecanismes de protecció.

8 ut

Ml de subministrament i col·locació de cable de coure de doble aïllament 0,5/1 kv i secció de 4 x 6 mm2.

160 ml

Ut de construcció d’un banc fet de formigó de 2 x 0,5 x 0,10, aguantat amb dos pilars de formigó degudament fermat.

1 ut

TRAM Nº 4 (75 mt)

Ml d’enderrocament de la paret seca existent, endarrerint-la 1,90 mt i reconstruïnt-la de bell nou i de la mateixa alçada.

20 ml

M3 d’excavació en qualsevol tipus de terreny per empotrar els serveis d’enllumenat.

75 x 0,30 x 0,20 = 4,50 m3

M3 de subministrament i col·locació de grava de l’u per a la protecció de les canonades.

75 x 0,20 x 0,20 = 3 m3

Ml de subministrament i col·locació de canonada corrugada de polipropilé tipus DP de 75 mm de diàmetre.

2 x 75 = 150 ml

Ml de subministrament i col·locació d’una vorera feta de formigó per constituir la voravia.

75ml

Ut de construcció d’alcorques per la plantació d’un plataner, fet amb vorera de forma corva.

4 ut

Ut de construcció d’alcorques per la col·locació d’una farola, incloent l’excavació, l’ompliment amb formigó i els quatre espàregs de subjecció.

4 ut

M3 de subministrament i col·locació de revuelto, abans de posar el formigó a la voravia.

75 x 2 x 0,10 = 15 m3

M3 de subministrament i col·locació de formigó H-200 a col·locar a la voravia.

75 x 2 x 0,15 = 22,50 m3

M3 de recollida i transport a abocador de tots els sobrants d’excavació.

1,3 x 4,50 = 5,85 m3

M2 de reg d’imprimació amb emulsió aniònica EAL-1  de 1,5 kg/m2.

75 x (6 + 2) = 600 m2

Tm de mescla bituminosa en calent S-12 amb àrid calcari inclòs filler i betum B 60/70, estesa i compactada.

75 x 6 x 0,05 x 2,05 = 46,12 Tm

Tm de subministrament i col·locació de mescla bituminosa en calent S-12 amb àrid calcari, incloent filler , betum i colorant verd B 60/70, estesa i compactada a voravia.

75 x 2 x 0,10 x 2,05 = 30,75 Tm

Ml de subministrament i col·locació de lluminàries marca IEP model SPICA-AP-3, incloent bàcul de 4 m, lluminària, bombeta VSAP 100 w, cablejat i mecanismes de protecció.

4 ut

Ut d’aixeta de registre feta de formigó de 45 cm de profunditat, tapa de fundició de 30 x 30 cm.

4 ut

Ml de subministrament i col·locació de cable de coure de doble aïllament 0,5/1 kv i secció de 4 x 6 mm2.

80 ml

Ut de construcció d’un banc fet de formigó de 2 x 0,50 x 0,10, aguantat per dos pilars de formigó, degudament fermat.

1 ut

Ml de tancament de les finques afectades per aquestes obres amb portes de fusta i reixeta d’un metre d’alçada.

2 x 75 = 150 ml

Ut de construcció d’un banc fet de formigó de 2,50 x 0,50 x 0,10, aguantat amb dos pilars de formigó degudament fermat.

1 ut

TRAM Nº 5 (120 mt)

M3 d’excavació en qualsevol tipus de terreny per empotrar els serveis d’enllumenat.

120 x 0,30 x 0,20 = 7,20 m3

M3 de subministrament i col·locació de grava de l’u per a la protecció de les canonades.

120 x 0,20 x 0,20 = 4,8 m3

Ml de subministrament i col·locació de canonada corrugada de polipropilé tipus DP de 75 mm de diàmetre.

2 x 120 = 240 ml

Ml de subministrament i col·locació d’una vorera feta de formigó per constituir la voravia.

120 ml

Ut de construcció d’alcorques per la plantació d’un plataner, fet amb vorera de forma corva.

6 ut

Ut de construcció d’alcorques per la col·locació d’una farola, incloent l’excavació, l’ompliment amb formigó i els quatre perns de subjecció.

5 ut

Ut de construcció d’aixeta de registre feta de formigó de 45 cm de profunditat i tapa de fundició de 30 x 30 cm.

5 ut

M3 de subministrament i col·locació de revuelto, abans de posar el formigó a la voravia.

120 x 2 x 0,10 = 24 m3

M3 de subministrament i col·locació de formigó H-200 a col·locar a la voravia.

120 x 2 x 0,15 = 36 m3

M3 de recollida i transport a abocador de tots els sobrants d’excavació.

1,3 x 7,20 = 9,36 m3

M2 de reg d’imprimació amb emulsió aniònica EAL-1  de 1,5 kg/m2.

120 x (6 + 2) = 960 m2

Tn de mescla bituminosa en calent S-12 amb àrid calcari inclòs filler i betum B 60/70, estesa i compactada.

120 x 6 x 0,05 x 2,05 = 73,80 Tn

Tn de subministrament i col·locació de mescla bituminosa en calent S-12 amb àrid calcari, incloent filler , betum i colorant verd B 60/70, estesa i compactada a voravia.

120 x 2 x 0,10 x 2,05 = 49,20 Tn

Ml de subministrament i col·locació de lluminàries marca IEP model SPICA-AP-3, incloent bàcul de 4 m, lluminària, bombeta VSAP 100 w, cablejat i mecanismes de protecció.

5 ut

Ml de subministrament i col·locació de cable de coure de doble aïllament 0,5/1 kv i secció de 4 x 6 mm2.

135 ml

Ml de tancament de les finques afectades per aquestes obres amb portes de fusta i reixeta d’un metre d’alçada.

120 ml

TRAM Nº 6 (160 mt)

Ml d’enderrocament de la paret existent, endarrerir-la 2,20 m i reconstrucció de vell nou, igual com estava abans de la seva demolició, incloent el portell d’entrada.

135 ml

M3 d’excavació en qualsevol tipus de terreny per empotrar els serveis d’enllumenat.

160 x 0,30 x 0,20 = 7,20 m3

M3 de subministrament i col·locació de grava de l’u per a la protecció de les canonades.

160 x 0,20 x 0,20 = 6,40 m3

Ml de subministrament i col·locació de canonada corrugada de polipropilé tipus DP de 75 mm de diàmetre.

2 x 160 = 320 ml

Ml de subministrament i col·locació d’una vorera feta de formigó per constituir la voravia.

160 ml

Ut de construcció d’alcorques per la plantació d’un plataner, fet amb vorera de forma corva.

7 ut

Ut de construcció d’alcorques per la col·locació d’una farola, incloent l’excavació, l’ompliment amb formigó i els quatre espàregs de subjecció.

7 ut

Ut de construcció d’aixeta de registre feta de formigó de 45 cm de profunditat, amb tapa de fundició de 30 x 30.

7 ut

M3 de subministrament i col·locació de revuelto, abans de posar el formigó a la voravia.

160 x 2 x 0,10 = 32 m3

M3 de subministrament i col·locació de formigó H-200 a col·locar a la voravia.

160 x 2 x 0,15 = 48 m3

M3 de recollida i transport a abocador de tots els sobrants d’excavació.

1,3 x 7,21 = 9,37 m3

M2 de reg d’imprimació amb emulsió aniònica EAL-1  de 1,5 kg/m2.

160x (6 + 2) = 1.280 m2

Tm de mescla bituminosa en calent S-12 amb àrid calcari inclòs filler i betum B 60/70, estesa i compactada.

160 x 6 x 0,05 x 2,05 = 98,40 Tm

Tm de subministrament i col·locació de mescla bituminosa en calent S-12 amb àrid calcari, incloent filler , betum i colorant verd B 60/70, estesa i compactada a voravia.

160 x 2 x 0,10 x 2,05 = 65,6 Tm

Ml de subministrament i col·locació de lluminàries marca IEP model SPICA-AP-3, incloent bàcul de 4 m, lluminària, bombeta VSAP 100 w, cablejat i mecanismes de protecció.

7 ut

Ml de subministrament i col·locació de cable de coure de doble aïllament 0,5/1 kv i secció de 4 x 6 mm2.

180 ml

Ml de tancament de les finques afectades per aquestes obres amb portes de fusta i reixeta d’un metre d’alçada.

45 + 75 + 70 = 190 ml